Заказчик:

Физическое Лицо

Объект исследования: 
Жилой дом Гатчинский район д.Выра

Причина проведения обследования: Проверка соблюдения технологии строительства жилого дома из цилиндрованного бревна, а также проверка состояния межвенцовых уплотнений дома.

| Номер протокола | Дата регистрации |
| --- | --- |
| 1 | 12.01.2019г. |

ПРОТОКОЛ

тепловизионного обследования

Заключение

При проведении ТВК было обнаружено большое количество мест, требующих уплотнения а также частичной реконструкции, был проведен сравнительный анализ утепления стен и углов первого этажа (после проведения работ сотрудниками ПСК Тандем), и второго этажа сделанного сотрудниками первичного подрядчика. К отчету прилагается архив с фотографиями и термограммами, а также рекомендации по устранению выявленных дефектов.

ПСК Тандем рекомендует провести повторное ТВК после устранения выявленных дефектов.

Перечень применяемого испытательного оборудования и средств измерения

| Тип, наименование прибора | Заводской номер |
| --- | --- |
| Тепловизор FLIR Р660 |  |

Общий вид обследуемого объекта:

Таблица№1

| Объект | Вид дефекта |
| --- | --- |
| Примыкание лицевого фронтона к кровле(правый скат) | В следствии несоблюдения технологии монтажа кровли, происходит сильная утечка тепла из зазоров между кровлей и фронтонов. |
| Анализ термограммы | Объект |
| Аr2 Аr1 Аr47 5,8 °C -0,9°C |  |
| Контрольные точки Тмах, °С (измеренная) Макс. ΔТ, °С Мин -11,9 Макс -4,8 7,1 Прицельная точка -10,6 |  |
| Заключение |
| Предписание | Необходимо утепление зазоров между фронтоном и кровлей |

Таблица№2

| Объект | Вид Дефекта |
| --- | --- |
| Примыкание лицевого фронтона к кровле (конек) | В следствии несоблюдения технологии монтажа кровли, происходит сильная утечка тепла из зазоров между кровлей и фронтонов. |
| Анализ термограммы | Объект |
| Аr1 Аr2 Аr3 Аr47 -1,6°C 8,4 °C |  |
| Контрольные точки Тмах, °С (измеренная) Макс. ΔТ, °С Мин -16,3 Макс -4,4 11,9 Прицельная точка -6,4 |  |
| Заключение |
| Предписание | Необходимо утепление зазоров между фронтоном и кровлей |
| Примечания |  |

Таблица№3

| Объект | Вид дефекта |
| --- | --- |
| Угол эркера | Специалисты ПСК Тандем устраняют последствия некачественного строительства, выполненного предыдущим подрядчиком, на термограмме угол утепленный работниками компании. |
| Анализ термограммы | Объект |
| Аr1 -2,5°C 12,1 °C |  |
| Контрольные точки Тмах, °С (измеренная) Макс. ΔТ, °С Мин -7,7 Макс -12,5 4,8 Прицельная точка -10,4 |  |
| Заключение |
| Предписание |  |
| Примечания |  |

Таблица№4

| Объект | Вид дефекта |
| --- | --- |
| Правая стена дома (от лицевого фронтона) первый этаж. | Специалисты ПСК Тандем устраняют последствия некачественного строительства, выполненного предыдущим подрядчиком, на термограмме стена утепленная работниками компании. |
| Анализ термограммы | Объект |
| Аr1 -0,9°C 4,3 °C |  |
| Контрольные точки Тмах, °С (измеренная) Макс. ΔТ, °С Мин -13,3 Макс -8,8 4,5 Прицельная точка -11,4 |  |
| Заключение |
| Предписание |  |
| Примечания | Тепловая утечка находится в допустимых пределах, для улучшения тепловых характеристик рекомендуется провести дополнительное утепление с внутренней стороны угла. |

Таблица№5

| Объект | Вид дефекта |
| --- | --- |
| Комната №4, угол стыковки наружных стен, 2 этаж | В следствии не соблюдения технологии строительства, происходит сильная утечка тепла через большие зазоры места сопряжения стен. |
| Анализ термограммы | Объект |
| Аr3 Аr2 Аr1 38,4 °C -3,0°C |  |
| Контрольные точки Тмах, °С (измеренная) Макс. ΔТ, °С Мин 2,5 Макс 13,0 10,5 Прицельная точка 11 |  |
| Заключение |
| Предписание | Необходимо уплотнение зазоров. |
| Примечания |  |

Таблица№6

| Объект | Вид дефекта |
| --- | --- |
| Комната №2, угол стыковки наружных стен, 1 этаж |  |
| Анализ термограммы | Объект |
| Аr1 Аr2 12,7 °C -2,5°C |  |
| Контрольные точки Тмах, °С (измеренная) Макс. ΔТ, °С Мин 7,1 Макс 12,7 5,6 Прицельная точка 12,1 |  |
| Заключение |
| Предписание |  |
| Примечания | Тепловая утечка находится в допустимых пределах |

Таблица№7

| Объект | Вид дефекта |
| --- | --- |
| Комната №2 место примыкания пола к наружной стене | Перепад температур, в следствии плохого утепления, в дальнейшем может привести к образованию конденсата а также образованию плесени. |
| Анализ термограммы | Объект |
| Аr1 Аr2 12,7 °C -2,5°C |  |
| Контрольные точки Тмах, °С (измеренная) Макс. ΔТ, °С Мин 1,3 Макс 7,1 5,8 Прицельная точка 4,1 |  |
| Заключение |
| Предписание | Необходима частичная реконструкция угла |
| Примечания |  |

Таблица№8

| Объект | Вид дефекта |
| --- | --- |
| Комната №2 угол | Перепад температур, в следствии плохого утепления, в дальнейшем может привести к образованию конденсата а также образованию плесени. |
| Анализ термограммы | Объект |
| Аr1 Аr2 12,7 °C -2,5°C |  |
| Контрольные точки Тмах, °С (измеренная) Макс. ΔТ, °С Мин 1,8 Макс 11,8 10 Прицельная точка 10,5 |  |
| Заключение |
| Предписание | Необходима частичная реконструкция угла |
| Примечания |  |

Таблица№9

| Объект | Вид дефекта |
| --- | --- |
| Холодный чердак, место примыкания стропильной системы | Перепад температур, в следствии плохого утепления, в дальнейшем может привести к образованию конденсата а также образованию плесени. Очень большая тепловая утечка. |
| Анализ термограммы | Объект |
| Аr1 Аr2 12,7 °C -2,5°C |  |
| Контрольные точки Тмах, °С (измеренная) Макс. ΔТ, °С Мин -3,2 Макс 10,6 13,8 Прицельная точка 1,4 |  |
| Заключение |
| Предписание | Необходимо уплотнение примыканий стропил. |
| Примечания |  |

Таблица№10

| Объект | Вид дефекта |
| --- | --- |
| Холодный чердак, место примыкания печной трубы к полу холодного чердака | Перепад температур, в следствии плохого утепления. Очень большая тепловая утечка. |
| Анализ термограммы | Объект |
| Аr1 Аr2 12,7 °C -2,5°C |  |
| Контрольные точки Тмах, °С (измеренная) Макс. ΔТ, °С Мин -1,6 Макс 8,9 10,5 Прицельная точка 3,9 |  |
| Заключение |
| Предписание | Необходимо уплотнение примыканий. |
| Примечания |  |

Таблица№11

| Объект | Вид дефекта |
| --- | --- |
| Холодный чердак, место примыкания стропильной системы | Перепад температур, в следствии плохого утепления. Большая тепловая утечка. |
| Анализ термограммы | Объект |
| Аr1 Аr2 12,7 °C -2,5°C |  |
| Контрольные точки Тмах, °С (измеренная) Макс. ΔТ, °С Мин -3,3 Макс 3,9 7,2 Прицельная точка -2,0 |  |
| Заключение |
| Предписание | Необходимо уплотнение примыканий. |
| Примечания |  |

Таблица№12

| Объект | Вид дефекта |
| --- | --- |
| Комната №2, угол стыковки наружной и внутренней стены, 1 этаж | Перепад температуры после производства работ |
| Анализ термограммы | Объект |
| Аr1 Аr2 12,7 °C -2,5°C |  |
| Контрольные точки Тмах, °С (измеренная) Макс. ΔТ, °С Мин 12,1 Макс 15,1 3 Прицельная точка 13,6 |  |
| Заключение |
| Предписание |  |
| Примечания |  |

Таблица№13

| Объект | Вид дефекта |
| --- | --- |
| Задняя стена дома (от лицевого фронтона) первый этаж. | Перепад температуры после производства работ |
| Анализ термограммы | Объект |
| Аr1 Аr2 12,7 °C -2,5°C |  |
| Контрольные точки Тмах, °С (измеренная) Макс. ΔТ, °С Мин -13,8 Макс -8,8 5 Прицельная точка -12,3 |  |
| Заключение |
| Предписание | Необходимо уплотнение примыканий. |
| Примечания |  |

Таблица№14

| Объект | Вид дефекта |
| --- | --- |
| Примыкание фронтона к кровле (конек) | Перепад температур, в следствии плохого утепления. Очень большая тепловая утечка. |
| Анализ термограммы | Объект |
| Аr1 Аr2 12,7 °C -2,5°C |  |
| Контрольные точки Тмах, °С (измеренная) Макс. ΔТ, °С Мин -13,9 Макс -5,9 8 Прицельная точка -13,4 |  |
| Заключение |
| Предписание | Необходимо уплотнение примыканий. |
| Примечания |  |

Таблица№15

| Объект | Вид дефекта |
| --- | --- |
| Комната №4, наружная стена, 2 этаж | Перепад температур, в следствии плохого утепления. Очень большая тепловая утечка. |
| Анализ термограммы | Объект |
| Аr1 Аr2 12,7 °C -2,5°C |  |
| Контрольные точки Тмах, °С (измеренная) Макс. ΔТ, °С Мин 4,6 Макс 12,4 7,8 Прицельная точка 10,4 |  |
| Заключение |
| Предписание | Необходимо уплотнение примыканий. |
| Примечания |  |

Рекомендуемые меры повышения энергоэффективности здания:

- Для детального анализа используемого материала и технологии его монтажа, при утеплении полов и чердачного перекрытия, необходим частичный демонтаж напольного покрытия (таблица №7)

- Оформление примыкания трубы к перекрытию (таблица №10)

- Оформление примыканий стропильной системы к кровле (таблица №9, №11)

- Ревизия утепления чердачного перекрытия, ввиду больших потерь под коньком, чердак должен быть холодный.

- Конопатка межкомнатных стен, для равномерной усадки дома и уменьшения нагрузки на конструктов кровли.

- Декоративная обшивка с доп утеплением внутренних углов первого этажа.

- В теплый период обработка наружных швов герметиком.

На готовых стенах дельта по градусам-3-5, по неготовым -10-15